PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

## W zakresie zaprojektowania i wykonania placu zabaw                                                         przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Wałbrzychu

OBIEKT         : Teren rekreacyjny - plac zabaw

ADRES          :  ul. Królewiecka 9, 58-300 Wałbrzych

## INWESTOR   : Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Królewiecka 7, 58 – 300 Wałbrzych

Klasyfikacja robót wg CPV:

45 11 27 23 – 9    Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

71 32 00 00 – 7    Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45 23 32 50 – 6    Roboty w zakresie nawierzchni z wyj. dróg

77 30 00 00 – 3    Usługi ogrodnicze

OŚWIADCZENIE:

Ja niżej podpisana(-y), zgodnie z art. 20 ust. 4  ( Dz. U z 2006 r. nr 156 poz 1118 ze zm.) oświadczam, że niniejszy program został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zawartość teczki

1.Strona tytułowa

2.Opis techniczny

3. Założenia do planu zagospodarowania terenu

| Opracował | Kucharzyszyn Zbigniew |
| --- | --- |

Wałbrzych  20-05-2013

OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

- zlecenie i wytyczne inwestora

- wizja lokalna,

- inwentaryzacja terenu,

- obowiązujące normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Opracowaniem objęta jest część działki nr 59, obręb 32 Gaj o powierzchni 0,4284ha przeznaczona na plac zabaw dla dzieci, a zakres opracowania obejmuje wytyczne do wykonania planu zagospodarowania tej części działki.

3. Sytuacja i istniejący stan zagospodarowania działki.

Przedmiotowa działka nr 59, obręb 32 Gaj o powierzchni 0,4284ha znajduje się na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wałbrzychu przy ul. Królewieckiej 9. Działka na której znajduje się teren przeznaczony na plac zabaw jest w całości ogrodzona. Teren działki jest nachylony pod kątem około 10 procent i na obszarze objętym przedmiotowym zamierzeniem budowlanym wymaga niwelacji w zakresie niezbędnym do uzyskania spadku o nachyleniu do 2 procent. Zachowanie niewielkiego nachylenie jest pożądane ze względu na potrzebę sprawnego spływania z terenu placu wód opadowych.

Odnośnie sieci uzbrojenia podziemnego (telekomunikacyjne, energetyczne), Wykonawca dokona niezbędnych ustaleń z Administratorami powyższych sieci.

Teren nie wymaga odwodnienia.

4.Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

Zamierzenie budowlane realizowane będzie jako „mały plac zabaw” tj. o powierzchni         ok. 240m² w ramach programu „Radosna Szkoła”, zgodnie z uchwałą Nr 112/2009 z dnia       7 lipca 2009 r. i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009r. wraz ze zmianami. Szkolny plac zabaw jest przeznaczony dla dzieci w młodszym wieku szkolnym – z klas I–III.

Zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu placu zabaw, musi spełniać

wymagania odnośnie przepisów, w tym:

Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.);

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 ze zm.),

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze

zm.);

Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U.z 2003 r. Nr 229,

poz.2275 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.07.2009 r.

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.10.2010 r.

5. Parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych

Powierzchnia szkolnego placu zabaw ok. 240 m2,w tym:

a. bezpieczna nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny – ok. 150 m2,

b. nawierzchnia syntetyczna komunikacyjna typu tartan lub inna  nawierzchnia syntetyczna- ok. 20 m2

c. trawnik - ok. 70 m2

Inne prace towarzyszące i niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbędne do wykonania i dopuszczenia do użytkowania przedmiotu zamówienia w tym m.in. przygotowanie terenu pod budowę oraz zagospodarowanie placu budowy wraz z wyposażeniem w nowe urządzenia.

Zagospodarowanie pozostałej części działki należy wykonać na podstawie odrębnego opracowania.

Usytuowanie placu i urządzeń wyznaczyć wg ustaleń na planszy wymiarowej.

Cechy Gruntu

Cechy gruntów jako podłoża budowlanego określono:

- warunki gruntowe uznano za proste

6. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe (opis projektowanego zamierzenia).

6.1. Opracowanie projektu budowlanego – wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i kosztorysu uproszczonego dla budowy placu zabaw o powierzchni około 240 m2 w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego.

6.2. Dostawa i montaż nowego sprzętu rekreacyjnego o podanych poniżej parametrach minimalnych:

- zestaw zabawowy o minimalnych wymiarach (dł. x szer. x wys.) 2,91 x 2,45 x 2,62 m  składający się przynajmniej z następujących elementów

- Wieży kwadratowej z dachem dwuspadowym,

- Schodów z osłonami,

- Zjeżdżalni o wysokości podestu minimum 0,98 m,

- Rury strażackiej chromoniklowej.

## Opis techniczny

  Stalowe elementy nośne,

  Podłogi ze sklejki wodoodpornej,

  Wypełnienia i daszki z płyty HPL/HDPE,

  Wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie i malowane farbami strukturalnymi,

  Ślizg zjeżdżalni oraz rura strażacka ze stali nierdzewnej,

  W zestawie prefabrykaty fundamentowe.

- huśtawka z siedziskiem wieloosobowym „bocianie gniazdo” o wymiarach minimalnych (dł. x szer. x wys.) 3,25 x 2,10 x 2,36m.

## Opis techniczny

- Konstrukcja urządzenia wykonana jest z rur stalowych Ø 76,1x3,2,  Ø 57x2,9 i Ø 48,3x2,9mm

- Zawiesie huśtawki wykonano z liny lub łańcucha chromowego Ø 5mm, teflonu i elementów chromowych

- Dzięki zastosowaniu tulejek z teflonu huśtanie jest płynne, a układ wahadłowy nie wymaga konserwacji

- Konstrukcja stalowa urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem akrylowym, strukturalnym

- W komplecie znajdują się prefabrykaty betonowe ułatwiające montaż huśtawki w gruncie

- karuzela z siedziskami i kierownicą o średnicy minimum Ø1,35m i wysokości minimum 0,80m

## Opis techniczny

- Konstrukcja karuzeli wykonana ze stali oraz płyty HDPE.

- Stalowe elementy konstrukcji zabezpieczone antykorozyjnie oraz malowane lakierem akrylowym (strukturalnym).

- W komplecie fundament wykonany z betonu B30.

- urządzenie kołyszące typu huśtawka wagowa o wymiarach minimalnych (dł. x szer. x wys.) 2,59m x 0,89m x 0,87m, na której dzięki specyficznemu zamocowaniu ramienia ruch odbywa się nie tylko w osi pionowej ale również "w bok" co dostarcza dzieciom zupełnie nowych emocji.

## Opis techniczny

- Konstrukcja huśtawki Smyk wykonana z rur stalowych fi 114,3x4 mm i 76,1x3,2 mm.

- Element wahadłowy łożyskowy nie wymagający konserwacji.

- Siedziska metalowo-gumowe odporne na czynniki atmosferyczne.

- Przegub metalowo-gumowy zapewniający łagodne tłumienie ruchu korpusu huśtawki.

- Całość konstrukcji stalowej zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem akrylowym, strukturalnym.

- W zestawie prefabrykat betonowy

- urządzenie kołyszące na sprężynie dla czterech użytkowników typu kwiat o wymiarach minimalnych (dł. x szer. x wys.) 1,05 x 1,05 x 0,60m

## Opis techniczny

- Konstrukcja bujaka wykonana ze stali oraz tworzywa sztucznego.

- Siedzisko bujaka i uchwyty wykonane z płyty HDPE w różnych kolorach, wysoce odpornej na ścieranie i czynniki atmosferyczne.

- Urządzenie kołysze się na sprężynie o długości L=400 mm i średnicy fi 200 mm.

- Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem akrylowym, strukturalnym.

- W zestawie prefabrykat betonowy ułatwiający montaż bujaka w gruncie.

- urządzenia kołyszące na sprężynie dla jednego użytkownika typu bujak o korpusie naśladującym motyw zwierzęcia lub pojazdu typu jednoślad o wymiarach minimalnych (dł. x szer. x wys.) 0,78 x 0,22 x 0,81 m – 3 szt.

## Opis techniczny

- Konstrukcje bujaków wykonane ze stali nierdzewnej  oraz tworzywa sztucznego.

- Siedzisko bujaków i ich boki wykonane z płyty HDPE w różnych kolorach, wysoce odpornej na ścieranie i czynniki atmosferyczne.

- Urządzenia kołyszą się na sprężynie o długości L=400 mm i średnicy fi 200 mm.

- Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem akrylowym, strukturalnym.

- W zestawie prefabrykaty betonowe ułatwiające montaż bujaków w gruncie.

- ścianka wspinaczkowa o wymiarach minimalnych (dł. x szer. x wys.) 1,33 x 0,06 x 1,58m

Opis techniczny

- Konstrukcja wykonana ze stali oraz płyty HPL/HDPE.

- Uchwyty wspinaczkowe stosowane na profesjonalne ścianki wspinaczkowe boulderingowe

- Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym strukturalnym.

- W komplecie znajdują się fundamenty wykonane z betonu B30, ułatwiające montaż.

- gra „Kółko i Krzyżyk” o wymiarach minimalnych (dł. x szer. x wys.) 0,79 x 0,12 x 1,4m

## Opis techniczny

- Konstrukcja urządzenia wykonana jest z profila kwadratowego 40x40x3mm.

- Panel z grą w kółko i krzyżyk wykonany z tworzywa sztucznego.

- Całość urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem akrylowym strukturalnym, nie wymagająca konserwacji.

- W zestawie znajdują się prefabrykaty betonowe ułatwiające montaż w gruncie.

6.3.Wyposażenie uzupełniające :

- ławki parkowe o wymiarach minimalnych (dł. x szer. x wys.) 2,00 x 0,55 x 0,7m – 2 szt.

## Opis techniczny

### Ławka parkowa betonowa, z oparciem, do wkopania w grunt :

- Podpory ławki wykonane z betonu wibrowanego klasy B30.

- W konstrukcji użyto również kątownika stalowego zabezpieczona antykorozyjnie.

- Siedziska ławki parkowej wykonane z : desek z drzewa liściastego, klejonego, impregnowanego i lakierowanego ciśnieniowo o wymiarach 40x160x2000 lub tworzywa PCV o wymiarach 40x150x1500 mm.

- Oba modele ławki betonowej różnią się od siebie rozstawem nóg oraz długością listew siedziska i oparcia.

- Deski z drewna są zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych za pomocą impregnatów przeciwgrzybicznych, a wysokiej jakości lakierobejca nadaje im estetyczny wygląd.

- Siedzisko ławki łączy się z podporami za pomocą śrub zamkowych zabezpieczonych antykorozyjnie, odpornych na działanie warunków atmosferycznych.

- kosz na śmieci o wymiarach minimalnych (dł. x szer. x wys.) 0,58 x 0,58 w 0,83m

## Opis techniczny

- Konstrukcja betonowa wykonana z wibrowanego betonu klasy B30, malowanego farbą akrylową do podłoży betonowych.

- Uchylny daszek stalowy ułatwiający opróżnianie kosza wykonany z blachy stalowej i rur fi 30 mm.

- Elementy metalowe kosza zabezpieczona antykorozyjnie i malowane farbą akrylową, strukturalną - domyślnie na kolor RAL 6029 (ciemna zieleń).

- tablica z regulaminem na stelażu z rur stalowych ocynkowanych wg  wytycznych programu „Radosna Szkoła”.

6.4. Wykonanie podłoża (podbudowy) pod nawierzchnię bezpieczną z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie.

6.5. Pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw bezpieczną nawierzchnią syntetyczną, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, amortyzującą upadek dziecka z określonej wysokości, przepuszczalną dla wody. Kolor pomarańczowy PANTONE 152C; RAL 2011-Tieforange zgodną z normą PN-EN 1177 , o powierzchni ok. 150 m2.

Grubość nawierzchni oraz amortyzacja powinna być dostosowana do maksymalnej WSU urządzenia w strefie którego będzie się znajdować, z tym że nie mniejsza niż odpowiadająca WSU=1500mm.

6.6.  Wykonanie ciągów komunikacyjnych w postaci ścieżek o nawierzchni syntetycznej bezpiecznej     w kolorze niebieskim, paleta barw PANTONE: 540C; RAL 5003 Saphirblau, zgodnej z normą        PN-EN 1177 o powierzchni ok. 20 m2.

6.7. Wykonanie zieleni towarzyszącej – trawnika (można wykorzystać istniejący fragment trawnika pod warunkiem jego oczyszczenia i zachowania w dobrym stanie podczas robót budowlanych) – ok. 70 m2.

7. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe.

7.1. Projekt wykonawczy placu zabaw

Powstały na podstawie opisu technicznego pn.„Koncepcja idei zagospodarowania szkolnych placów zabaw i szkolnych miejsc zabaw dla dzieci młodszych” dostępnego na stronie:

http://www.radosnaszkola.men.gov.pl/images/pdf/opis_techniczny.pdf.

oraz w oparciu o załączoną do PFU przykładową koncepcję zagospodarowania placu             w zakresie rodzaju urządzeń, ich rozmieszczenia i układów nawierzchni syntetycznej.

Projekt musi zawierać:

7.1.1. część opisową oraz dokumentację rysunkową obejmujące następujące rysunki:

* plan zagospodarowania terenu

* projekt nawierzchni (zwymiarowany rzut placu zabaw z naniesionymi urządzeniami zabawowymi oraz zwymiarowanymi strefami bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń),

* przekroje konstrukcyjne poszczególnych nawierzchni i podbudowy

* rozmieszczenie wyposażenia

* wykaz wyposażenia wraz kartami technicznymi i aktualnymi certyfikatami zgodności          z normami.

7.1.2. Specyfikację techniczne wykonania i odbioru robót.

7.1.3. Kosztorys uproszczony

Przy projektowaniu należy uwzględnić parametry terenu, usytuowanie względem budynku, drzew i infrastruktury podziemnej jeżeli występuje.

Urządzenia składające się na zamówienie muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie      z normami polskimi i europejskimi oraz posiadać certyfikaty zgodności z normami            PN-EN 1176.

Zalecana różnorodna kolorystyka. Do każdego sprzętu należy dołączyć certyfikat zgodności oraz instrukcję użytkowania i konserwacji oraz opis montażu.

- konstrukcja urządzeń ze stali o profilu zamkniętym ocynkowana ogniowo i malowana lakierem akrylowym strukturalnym,

- ślizgi zjeżdżalni muszą być wykonane ze stali nierdzewnej z jednego elementu,

- liny stalowe w oplocie poliuretanowym,

- podesty antypoślizgowe,

- wszystkie śruby, wkręty i inne wystające łączniki zakryte są plastikowymi kolorowymi

„kapslami”,

- elementy z tworzyw odporne na: uderzenia, warunki atmosferyczne, blaknięcie kolorów i

promienie UV

Urządzenia muszą być pozbawione niebezpiecznych szczelin czy otworów.

Nie dopuszcza się elementów urządzeń drewnianych i wykonanych ze sklejki.

7.2. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną.

Podbudowa powinna być wykonana zgodnie z zaleceniem producenta nawierzchni bezpiecznych i być dostosowana do uwarunkowań terenu, na którym będzie się znajdować plac zabaw.

7.3. Nawierzchnia placu zabaw

Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw zostanie wykonana z materiałów przepuszczalnych, o grubości odpowiedniej do maksymalnej WSU danego urządzenia – zgodnie z wymogami normy                   PN-EN 1177:2009, na której zostaną zamontowane elementy urządzeń do ćwiczeń ruchowych.

Grubość nawierzchni bezpiecznej uzależniona jest od wysokości zamontowanych urządzeń oraz związanej z tym wysokości swobodnego upadku. W przeprowadzonych badaniach dla danej nawierzchni ustalona powinna być krytyczna wysokość upadku, która stanowi górną granicę skuteczności w zmniejszeniu urazów głowy podczas użytkowania wyposażenia placu zabaw zgodnego z normą EN 1176:2009.

Nawierzchnia nie powinna mieć żadnych ostrych krawędzi ani niebezpiecznych nierówności. Powinna być tak zbudowana, aby nie stwarzała możliwości zakleszczeń, potknięć oraz być umieszczona na całym obszarze upadku, pod każdym urządzeniem do zabaw.

Nie dopuszcza się stosowania nawierzchni z gotowych prefabrykowanych arkuszy łączonych      za pomocą kołków, co umożliwia powstawanie szczelin pomiędzy arkuszami.

Górna część nawierzchni powinna być wykonana w kolorze pomarańczowym wg palety barw RAL: 2011 Tieforange lub PANTONE: 152 C.

7.4. Nawierzchnia komunikacyjna.

Ciągi komunikacyjne powinny być wykonane z materiałów przepuszczalnych, syntetycznych.

Szerokość ścieżek wynosić będzie min. 1,5m. Nawierzchnia komunikacyjna bezpieczna – kolor niebieski – paleta barw PANTONE 540C, RAL 5003 Saphirblau.

7.5.Wykonanie zieleni towarzyszącej

Projektuje się zachowanie istniejącego trawnika, poza terenem przewidzianym pod nawierzchnie syntetyczne, a w przypadku jego zniszczenia w trakcie prac budowlanych, wykonanie nawierzchni trawiastej. Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem od 1 – 3 %, ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody. Trawnik należy wykonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren (usunięcie kamieni, śmieci, korzeni, uzupełnienie ziemią urodzajną, itp.).

8. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

8.1. Ogólne wymagania dla wykonania i montażu urządzeń zabawowych – sprzętu rekreacyjnego:

a) powinien posiadać min. 36 miesięczny okres gwarancji;

b) powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów,

c) zabezpieczenie elementów metalowych winno gwarantować trwałość antykorozyjną,

d) konstrukcje nośne wykonane z profilu zamkniętego ocynkowane ogniowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym.

e) powinien być zgodny z PN-EN 1176 oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi            w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów,

f) powinien być rozmieszczony na placu zabaw w sposób umożliwiający zachowania bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami, określonych w dokumentacji dotyczącej utworzenia placu zabaw.

g) wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące,              a w przypadku elementów towarzyszących (małej architektury) wykonawca jest zobowiązany do wystawienia Oświadczenia o zgodności z Polskimi Normami:

PN-EN 1176-1: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

PN-EN 1176-2: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.

PN-EN 1176-3: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.

PN-EN 1176-6: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.

PN-EN 1176-7: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1177: 2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.

h) na placu zabaw powinna znajdować się tablica informacyjna zawierająca regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz wskazujący, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających ze placu zabaw, numery telefonów alarmowych.

8.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia – część szczegółowa.

8.2.1. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu.

Przy projektowaniu placu zabaw należy nawiązać się do już wykonanych elementów zagospodarowania terenu (w szczególności do rosnących na terenie lokalizacji inwestycji drzew). Projektowany plac zabaw nie powinien również kolidować ani utrudniać dostępu do znajdującego się na działce hydrantu.

Naturalne spadki terenu nie powinny przekraczać 2%, w razie konieczności teren pod planowaną inwestycję należy wyrównać.

Lokalizacja placu zabaw powinna spełniać wymogi pod względem nasłonecznienia, stwarzać możliwość zacienienia roślinnością oraz spełniać w miarę możliwości wymogi w zakresie stosowania odległości nie mniejszej niż 10 m od wydzielonych stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, linii rozgraniczających ulicę, miejsc gromadzenia odpadów stałych oraz od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Należy przy tym pamiętać że konieczność zachowania odległości 10 m od okien budynków nie dotyczy budynków jednorodzinnych. (Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm).

8.2.2. Wymagania dotyczące architektury

Elementy małej architektury stanowiące wyposażenie i ogrodzenie, zarówno pod względem formy, użytych materiałów, wykończenia, jak i kolorystyki powinny charakteryzować się wysokimi walorami estetycznymi oraz odpornością na akty wandalizmu.

8.2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji

Konstrukcja elementów wyposażenia szkolnego placu zabaw (w tym nawierzchnia syntetyczna) powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej; przenosić obciążenia pionowe, poziome i dynamiczne oraz zapewniać trwałość urządzeń.

Konstrukcja podbudowy pod nawierzchnię placu zabaw powinna gwarantować jego trwałość i stabilność.

Wszystkie elementy wyposażenia szkolnego placu zabaw powinny być trwale związane z gruntem poprzez fundamenty betonowe

8.2.4. Wymagania dotyczące wykończenia i wyposażenia

Nawierzchnie

Wszystkie nawierzchnie powinny być przepuszczalne, bez konieczności stosowania odwodnień skanalizowanych.

Nawierzchnie powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz muszą posiadać wszelkie niezbędne atesty, dopuszczenia lub certyfikaty. W szczególności nawierzchnie należy realizować zgodnie z wymogami normy PN – EN 1177 (nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki).

Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw

Nawierzchnia bezpieczna powinna być wykonana z materiałów przepuszczalnych (piankowa lub gumowa), do stosowania na zewnątrz (zgodnie z normą PN-EN 1177), do umieszczania na niej elementów do ćwiczeń ruchowych,

Nawierzchnię komunikacyjną należy ograniczyć obrzeżem lub krawężnikiem bezpiecznym na styku z nawierzchnią trawiastą,

Nawierzchnia bezpieczna powinna być wykonana na stabilnym podłożu wykonanym z kruszyw drogowych lub wg wytycznych producenta nawierzchni,

W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na powierzchni spadek ok. 2,0% w kierunku terenów zielonych,

Podbudowa nawierzchni bezpiecznej powinna być wykonana w sposób uniemożliwiający odkształcanie się nawierzchni,

Konstrukcja nawierzchni bezpiecznej powinna zabezpieczać przed skutkami upadku z wysokości zależnej od rodzaju poszczególnych urządzeń zabawowych (w całej strefie bezpieczeństwa dla urządzenia),

Nawierzchnia strefy komunikacyjnej (pieszej) placu zabaw

Nawierzchnia bezpieczna powinna być wykonana z materiałów przepuszczalnych (piankowa lub gumowa), do stosowania na zewnątrz (zgodnie z normą PN-EN 1177),

Szerokość ścieżek powinna wynosić ok. 1,5 m,

Nawierzchnię komunikacyjną należy ograniczyć obrzeżem lub krawężnikiem bezpiecznym (gumowym) na styku z nawierzchnią trawiastą,

W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować spadek poprzeczny 2,0%,

Nawierzchnia trawiasta

Należy chronić istniejącą zieleń w postać krzewów i drzew.

W miejscu przeznaczonym pod trawnik nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem 1-3%, ułatwiającym powierzchniowy spływ wody,

przed wykonaniem trawnika i nasadzeń należy odpowiednio przygotować teren:

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,

- teren powinien być poddany odpowiedniemu przygotowaniu przy użyciu narzędzi ręcznych,

- teren powinien być wyrównany i splantowany,

- warstwę ziemi (grubości 10 cm) należy zmieszać z torfem (warstwa 2 cm) oraz starannie wyrównać,

8.2.5. Wyposażenie.

Rozmieszczenie urządzeń należy zaprojektować z zachowaniem stref bezpieczeństwa pomiędzy nimi, określonymi w dokumentacji producenta - układ urządzeń tak zlokalizować, aby strefy bezpieczeństwa były zgodne z postanowieniami PN-EN 1176:2009. Wszystkie urządzenia zastosowane na placach będą zgodne z wymogami normy PN-EN 1176:2009 oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa).

Urządzenia: należy wykonać z bezpiecznych i trwałych materiałów. Wszystkie urządzenia należy zamocować do podłoża wg wskazań producenta zgodnie z przepisami w taki sposób, by gwarantowały stabilność i bezpieczeństwo. Zaprojektowane fundamenty nie mogą stwarzać zagrożenia (potknięcia się lub uderzenia).

Tablica z regulaminem: określającym zasady i warunki korzystania ze szkolnego placu zabawa(z uwzględnieniem w regulaminie zakazu wprowadzania zwierząt na teren ogródka, zakazu palenia wyrobów tytoniowych oraz spożywania napojów alkoholowych, a także wnoszenia napojów i innych wyrobów spożywczych w opakowaniach szklanych) oraz wskazujący, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających ze szkolnego placu zabaw, numer telefonu do dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej, a ponadto numery telefonów alarmowych.

Wzór tablicy:

dostępny na stronach: http://www.men.gov.pl/images/docs/radosna_szkola/tablice.pdf